## Slide 1: DigiAgri Digitalización del uso eficiente del agua de riego
Ayudas a proyectos piloto y al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el sector agrícola, alimentario y forestal 2021
PDR Navarra 2014-2020
Agua de riego: ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia? ¿Hay margen de ahorro?
Jornada III: Presentación de Resultados

## Slide 2: ÍNDICE
UBICACIÓN DE LAS SONDAS
CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA RECOGIDA DE DATOS
ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS DE HUMEDAD
CONSUMOS TOTALES
ANÁLISIS DE COBERTURA
CONCLUSIONES FINALES
%

## Slide 3: UBICACIÓN SONDAS
 | ESPÁRRAGO | BRÓCOLI | TOMATE
Fecha | 15/06/2022 – 20/10/2022 | 03/08/2022 – 23/11/2022 | 01/05/2023 – 15/09/2023
Nº Puntos | 5 | 5 | 5

## Slide 4: CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS Y DECISIONES
Humedad en el suelo
Sonda: Tubular / Pinchos
Datos del hidrante
EQUIPOS
H30
H90
Caudalímetro / Presostato
CONECTIVIDAD
EQUIPOS - PLATAFORMA

## Slide 5: ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS DE HUMEDAD: TOMATE
COMENTARIOS
Riego por goteo
Zona muy pedregosa
Sonda Sentek
Poca sensibilidad por tipo de riego
Observar el sensor de 15 cm vs. 25 cm

## Slide 6: ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS DE HUMEDAD: TOMATE
COMENTARIOS
Riego por goteo
Zona pedregosa
Sonda TEROS 10
Poca sensibilidad por tipo de riego
Menos humedad a 30 que a 15 cm

## Slide 7: ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS DE HUMEDAD: TOMATE
COMENTARIOS
Menor sensibilidad de la propia sonda
  Deterioro sonda
  Piedra próxima
Podría considerarse que llega menos humedad a 30 cm por el tipo de riego
Se aprecian muy bien los 4 ciclos continuos de riego

## Slide 8: ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS DE HUMEDAD: ESPÁRRAGO
COMENTARIOS
Riego por goteo
Sonda TEROS 10
12 h cada 2-3 semanas

## Slide 9: Riego total vs. INTIA vs. Sonda : BRÓCOLI
Chart: mm agua
Recomendación INTIA | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 8.883
COMENTARIOS
Riego acumulado supone un 9% más que la recomendación de INTIA
Recomendaciones ligeramente superiores a la extracción de la planta
Extracción = Aporte ajustados durante el primer mes
Resto de meses Aporte > Extracción
297
Notes: Riego acumulado
Extracción agua planta medida por la sonda

## Slide 10: MONITORIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Figura 1: Funcionamiento y solapes ok
Figura 2: Ligero mal solape
Figura 3: Corte de riego repentino
Figura 4: Ejecución de un riego sin resultado
Objetivo:
Verificar el funcionamiento del riego en tiempo real
1
2
3
4
Notes: - sensoria aporta ojos en la parte del suelo
- movimiento diferente a lo laro del perfil del suelo depende de la estructura
- mayor numero de sensore spermite entender dinámica del suelo
Un único sensor dificulta la extrapolación espacial

## Slide 11: CONCLUSIONES
La sensórica aporta información (“ojos”) en la zona del suelo no visible.
Los sensores de humedad permiten entender la dinámica del suelo:
  Un único sensor dificulta la extrapolación espacial.
  A mayor número de sensores permite hacer una extrapolación espacial más real.
El movimiento del agua es diferente a lo largo del perfil del suelo y además depende de la estructura de este.
Los sensores de humedad ayudan a la toma de decisiones del riego para una gestión más eficiente del agua.
Los sensores pueden aportar información en tiempo real y permiten detectar fallos en el sistema de manera más fácil.

## Slide 12: DigiAgri Digitalización del uso eficiente del agua de riego
Ayudas a proyectos piloto y al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el sector agrícola, alimentario y forestal 2021
PDR Navarra 2014-2020
Agua de riego: ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia? ¿Hay margen de ahorro?
Jornada III: Presentación de Resultados